SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA 3. GODINA

KOLEGIJ: Hidrotehničke građevine; 2012/13

SEMINARSKI RAD br. 2

ZADATAK:

Ovo je ogledni primjer 2. Seminara. Podijelite se u grupe po 4-5 ljudi. Svaka grupa treba izabrati svoje ulazne parametre koji odstupaju najviše 30% od dolje odabranih u Tablici 1.

Potrebno je izvršiti analizu promjene protoka u dovodnom tunelu i razine vodnog lica u vodnoj komori u vremenskom trajanju od 1000 sekundi za sustav na slici, uslijed zadanog zakona promjene protoka u tlačnom cjevovodu. Naći maksimalni protok kroz dovodni tunel koji sustav u cijelosti može podnijeti.

Protok u tlačnom cjevovodu se linearno povećava od nule do 120 m3/s u vremenu od 120 s.

Tablica 1.

| Komora |
| --- |
| Dk (m) | 19 |
| Dovodni tunel |
| L (m) | 5110 |
| D (m) | 5 |
| ε (mm) | 0.5 |
| Q (t=0) (m3/s) | 0 |
| ν (m2/s) | 1.14·10-6 |
| hUG (mnm) | 70 |
| hUK (mnm) | 60 |
| g (m2/s) | 9.81 |
| (t (s) | 1 |
| ha (m) | 200 |
| (ulaz | 0.1 |
| hKD | 90 |
| hKG | 80 |

Rješenje zadatka treba biti isprintano i zaklamano ili uvezano sa numeriranim stranicama, redoslijedom

koji je naveden (samo takav rad će biti prihvaćen). Rad treba sadržavati:

1. naslovnu stranicu sa imenom matične ustanove i Sveučilišta, imenom i prezimenom studenta,

nazivom kolegija i naslovom obrađene problematike, te datumom izrade Rada

2. na prvoj stranici treba se nalaziti sadržaj Seminarskog rada (naziv cjelina i pripadajuće stranice)

3. iza toga potrebno je priložiti zadatak

4. u UVODU je potrebno objasniti problematiku koja je predmet Seminarskog rada (što će se

analizirati, promatrati....)

5. TEHNIČKI OPIS treba sadržavati podatke o HE sustavu (veličinu i karakteristike), razinu vode u

akumulaciji, zakon promjene protoka u tlačnom cjevovodu, duljinu, nagib, promjer i hrapavost

dovodnog tunela, oblik vodne komore sa kotama spoja dna komore na dovodni tunel. Eventualnu

promjenjivu geometriju vodne komore također je potrebno opisati (na koti x površina komore je y...)

6. u RJEŠENJU ZADATKA najprije treba objasniti i prikazati sve izraze koji se koriste u rješenju

zadatka, prije (u stacionarnom stanju) i nakon promjene protoka u tlačnom cjevovodu. Tablicu iz

excel file treba urediti i priložiti ovdje sa slikom promjene protoka u tlačnom cjevovodu, razine

vodnog lica u komori i protoka u dovodnom tunelu.

7. ZAKLJUČAK

8. Svaka slika u radu treba biti numerirana (Slika 1,2,3,.....- što prikazuje) .

9. koristiti font Times New Roman, veličina 12 (nije potrebno koristiti podebljani, zakošeni ili

podcrtani font). Poglavlja posložiti redoslijedom koji je prethodno naveden.

Doc. dr. sc. Hrvoje Gotovac