I kolokvij – pitanja

- Što je to efektivna, a što totalna poroznost?

- Napiši tenzor hidrauličke propusnosti i definiraj fizikalno značenje njegovih komponenti?

- Definiraj homogen, izotropan, anizotropan i heterogen tenzor hidrauličke propusnosti?

- Navedi razliku između hidruličke propusnosti i permeabiliteta?

- Definiraj Darcy-ev zakon u matričnom obliku?

- Koja su ograničenja Darrcy-evog zakona?

- Izvedi 2-D stacionarnu jednadžbu kontinuiteta za potencijalnu formulaciju i izotropan homogeni porozni medij?

- Izvedi 2-D stacionarnu jednadžbu kontinuiteta za potencijalnu formulaciju i anizotropan homogeni porozni medij?

- Izvedi 2-D stacionarnu jednadžbu kontinuiteta za potencijalnu formulaciju i izotropan heterogeni porozni medij?

- Izvedi 3-D stacionarnu jednadžbu kontinuiteta za potencijalnu formulaciju i anizotropan heterogeni porozni medij?

- Izvedi 2-D stacionarnu jednadžbu kontinuiteta za strujnu formulaciju i izotropan heterogeni porozni medij?

- Koja su osnovna ograničenja strujne formulacije?

- Koja su mane i prednosti potencijalne formulacije?

- Objasni Modflow numerički model 3-D stacionarnog tečenja za potencijalnu formulaciju i anizotropan heterogeni porozni medij?

- Kako Modflow formulacija centralnih blokovskih konačnih razlika zadovoljava rubne uvjete?

- Kako se računaju brzine u Modflow formulaciji?

- Definiraj numerički model Fi za rješavanje 2-D stacionarnog tečenja za potencijalnu formulaciju i anizotropan heterogeni porozni medij?

- Kako Fi formulacija konačnih elemenata zadovoljava prisilne rubne uvjete?

- Kako Fi formulacija konačnih elemenata zadovoljava prirodne rubne uvjete?

- Definiraj Jacobianu, njenu determinantu i inverznu matricu te virtualno područje koje se koristi za numeričku integraciju?

- Navedi osnovna svojstva Gaussove numeričke integracije?

- Kako se računaju brzine u Fi formulaciji?

- Komentiraj kontinuiranost brzina u Modflow i Fi formulaciji?

- Izvedi 3-D nestacionarnu jednadžbu kontinuiteta za potencijalnu formulaciju i anizotropan heterogeni porozni medij?

- Kako se zadovoljavaju početni uvjeti za nestacionarne probleme?

- Definiraj Eulerovu eksplicitnu numeričku integraciju za nestacionarne probleme?

- Definiraj Eulerovu implicitnu numeričku integraciju za nestacionarne probleme?

- Definiraj Runge-Kutta 4 reda eksplicitnu numeričku integraciju za nestacionarne probleme?

- Navedi osnovne razlike eksplicitnih i implicitnih metoda za numeričku integraciju nestacionarnih problema kod Modflow formulacije?

- Navedi osnovne razlike Runge-Kutta i Adamsovih metoda za numeričku integraciju nestacionarnih problema kod Modflow formulacije?

- Navedi svojstva mješovitih metoda za numeričku integraciju nestacionarnih problema?

- Što su to kruti („stiff“) problemi i kako se rješavaju?

- Navedi što je Courantov kriterij?

- Izvedi nestacionarnu jednadžbu kontinuiteta u nesaturiranim poroznim sredinama?