## Slide 1
Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za metalne i drvene konstrukcije Trajnost konstrukcija – klimatske i ostale promjene Novi trendovi u proračunu konstrukcija
Prof. dr. sc. Bernardin Peroš, dipl. ing. građ.

## Slide 2
SADRŽAJ PREDAVANJA
UVOD
FILOZOFIJA POUZDANOSTI KONSTRUKCIJA
PRORAČUN KONSTRUKCIJA ( β )
PRORAČUN KONSTRUKCIJA – TRAJNOST ( βt )
GOSPODARENJE GRAĐEVINAMA
OŠTEĆENJA I HAVARIJE KONSTRUKCIJA U HRVATSKOJ
DISKUSIJA – MOGUĆA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA - SMJERNICE

## Slide 3
UVOD
1.1. Dosezi u graditeljstvu – konstrukcije
1.2. MATERIJALI NOVE GENERACIJE
1.3. TRAJNOST KONSTRUKCIJA – OŠTEĆENJA
1.4. KLIMATSKE I OSTALE PROMJENE DO 2100

## Slide 4
1.1. Dosezi u graditeljstvu – konstrukcije

## Slide 5
Vertikalna primjena urbanog prostora

## Slide 6
Burj Khalifa 828 m

## Slide 7
Most Akashi Kaikyo, Japan

## Slide 8
gradnja u moru
promjer 6.5 km
7000 Ha površine
700 000 ljudi

## Slide 9
Strukturalna shema i elementi kod X-SEED4000
Konstrukcijski sustav
Hiperstruktura
Superstruktura
Substruktura

## Slide 11
novi sustav transporta
novi mrežni sustav energije
(sunce, vjetar, bioreaktor)

## Slide 12
novi materijali
nove tehnologije građenja

## Slide 13
Prometno križanje

## Slide 14
CYBERSPACE – digitalno graditeljstvo
Arhitektonski fakultet, Venecija

## Slide 15
MILANO TRADE FAIR

## Slide 16
SAGE GATESHEAD CONCERT HALL

## Slide 17
BIRDS NEST -PEKING

## Slide 18
1.2. MATERIJALI NOVE GENERACIJE

## Slide 19
Karakteristike novih vrsta čelika
b) superplastični čelici (izduženje pri slomu do 1000%) visoke čvrstoće
a) čelik s "TWIP" efektom (Twinning Induced Plasticity)

## Slide 20
Čelik – Vrste građevinskih čelika

## Slide 21
1.3. TRAJNOST KONSTRUKCIJA - OŠTEĆENJA

## Slide 40
1.4. KLIMATSKE I OSTALE PROMJENE DO 2100.

## Slide 41: Klimatske promjene prema IPCC 2007. (Intergovernmental Panel on Climate Change) za vremensko razdoblje do 2100. god.
Većina literature koja se bavi utjecajem klimatskih promjena usmjerava se na negativnost njihove promjene spram postojećih propisa i ukazuju na moguće buduće katastrofe kako slijedi:
Predviđa se povećanje temperature za razdoblje 1990.-2100. u iznosu 1 do 6°C
Dr. Krešo Pandžić - DHMZ predviđa povećanje temperature 1 do 4°C
(za povećanja temperature više od 3°C zemlja više nije isti planet)
Podizanje srednje razine mora 20 do 60 cm
Veći broj intenzivnih tropskih ciklona i ostalih prirodnih nepogoda zbog jakog vjetra
Količina padalina (kiša, snijeg…) može se povećati na više u geografskim širinama (sjever-jug) ali se i smanjiti u centralnoj Americi, južnoj Africi i južnoj Europi
Povećanje količine padalina za vrijeme monsuna
EKSTREMNA DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE

## Slide 42: Klimatske promjene prema IPCC 2007. (Intergovernmental Panel on Climate Change) za vremensko razdoblje do 2100. god.
IPCC 7 predviđa sljedeće posljedice uslijed klimatskih promjena:
Smanjenje volumena u glečerima i snijegu (smanjenje količina vode) u području 1/6 ljudske populacije
Povećat će se površine zahvaćene sušom i površine zahvaćene ekstremnim padalinama
Zbog navedenih klimatskih promjena očekuje se češća pojava ekstremnih klimatskih događaja zajedno s povećanjem rizika od požara i pojave epidemija
Obalna područja bit će izložena riziku zbog klimatskih promjena – povećanje razine mora
Sve ovo imat će utjecaja na hranu i prehrambenu industriju
Uzrok klimatskim promjenama je prije svega emisija stakleničkih plinova (metan i ugljikov dioksid) koji omataju planet i zadržavaju toplinu, te neovisno o tome gdje se ispuštaju jednako se razmještaju u gornjim slojevima atmosfere.

## Slide 43
NAMEĆE SE PITANJE KOLIKO NORME I PROPISI „POKRIVAJU” GORE NAVEDENA STANJA I ČINJENICE S ASPEKTA TRAJNOSTI KONSTRUKCIJA U NJIHOVOM VIJEKU TRAJANJA
NOVA SAZNANJA I ISTRAŽIVANJA O TRAJNOSTI KONSTRUKCIJA S ASPEKTA UTJECAJA KLIMATSKIH I OSTALIH PROMJENA
IALCCE (International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering)
2008. Varenna, Italija
2010. Taipei, Taiwan
2012. Vienna, Austria
2014. Tokyo, Japan
PLSE 2012 (First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering)
Neka istraživanja…
B. Peroš 2006.-2010. ZP MZOŠ „Pouzdanost konstrukcija i procjena rizika uslijed ekstremnih djelovanja”
EU ZP COST TU0904 IFER - Integrated Fire Engineering and Response (predstavnici HR D.Bjegović, M. Drakulić i B. Peroš)

## Slide 44: 2. FILOZOFIJA POUZDANOSTI KONSTRUKCIJA
Vjerojatnost da će konstrukcija biti sigurna, uporabljiva i izdržljiva u planiranom vijeku trajanja…
POUZDANOST

## Slide 45
POUZDANOST KONSTRUKCIJA
SIGURNOST
UPORABIVOST
TRAJNOST
GRANIČNA STANJA
GSN: Ed ≤ Rd
GSU: Ed ≤ Cd
SPOSOBNOST KONSTRUKCIJE
DA U ŽIVOTNOM VIJEKU
IMA ZAHTJEVANU FUNKCIONALNOST
(ODGOVARAJUĆE PONAŠANJE)
VIJEK TRAJANJA
50, 100 ILI DUŽE
SIGURNOST
UPORABLJIVOST
IZDRŽLJIVOST
ODRŽIVOST
GRAĐEVINSKA REGULATIVA
MODEL – Kodificirane veličine
MODEL – Realno stanje okoliša
KLIMATSKE I OSTALE PROMJENE

## Slide 46
PROJEKTIRANJE TRAJNOSTI
Vijek Zahtjevi trajnosti
Sigurnost, Uporabljivost Izdržljivost, Održivost
50, 100 godina Ili duže
Koliko znamo ili koliko kvalitetno možemo predvidjeti trajnost?
——Jako malo！
Kako ćemo omogućiti trajnost građevina?

## Slide 47
PROJEKTIRANJE TRAJNOSTI
Vijek Zahtjevi trajnosti
Sigurnost, Uporabljivost
Izdržljivost, Održivost
50, 100 godina
Ili duže
Građevina
Nadzor
Gospodarenje
građevinama
Projektiranje
Pregledi
(Održavanje)
Izvođenje
Monitoring

## Slide 48
Testiranje
Pregledi
Nadzor
Ideja o inspekciji stanja
Model stvarnog stanja okoliša
——Dugotrajno opterećenje (na umor)
——Dugotrajni utjecaj okoliša
fizikalni: T, H itd.
——kemijski: kiseline, lužine, kloridi itd.
Kako ćemo znati odrediti trajnost?
Uništavanje materijala, elementa i sustava
——Umor, Korozija, Starenje itd.
Realno
stanje
okoliša

## Slide 49
Ekstremna djelovanja na okoliš
Potres
Vjetar (tajfun)
Vjetar-kiša
Opticaj valova vjetra
Vibracije, Klizišta ili Prirodne katastrofe
Korozija čelika
Starenje materijala
Ukupno oštećenje
Otpor deformaciji
Neprekidna djelovanja ili opterećenja na okoliš
Surovi okoliš
Opterećenja na umor
Sigurnost, Uporabljivost, Izdržljivost, Održivost
  Trajnost

## Slide 50
npr. Dinamičko opterećenje i umor
—— vrsta trajnosti
Dinamičko opterećenje
Odgovor
A, N
Oštećenje
umorom
Otpor oštećenju
Strukturalna dinamika
Ideja o testiranju stanja
Ažuriranje modela
Koja je vrsta odnosa?
——Stvarno i idealno opterećenje
Druga djelovanja i oštećenja?
?
?
?
Djelovanje variranjem T,H
Koji je odgovor?
Koliko je oštećenje?
Otpor oštećenju

## Slide 51
Okoliš
Dugotrajno opterećenje
(umor)---
vjetar, vozila, itd.
Dugotrajni utjecaj okoliša
---T, H, itd. (fizikalni)
Dugotrajni utjecaj okoliša
---kiseline, lužine, kloridi, dr. (kemijski)
Model & kriteriji (parametri)
Deformacija
Cikličko naprezanje
pukotine, oštećenje umorom
Smrzavanje-odmrzavanje, starenje materijala
Korozija
Međusobna povezanost faktora
Razvoj degradacije i oštećenja

## Slide 52
R
R0
t
t1
t0
Rl
Minimalna dopuštena vrijednost
t1 —— Projektirani vijek uporabe
t1-ti —— Preostali vijek
t2-t1 —— Produženi vijek nakon prvog popravka
ti
t2
Projektirana sigurnost i vijek: P = P [R1-S=rR0-S>0] t1
R(t)

## Slide 53
Procjena sigurnosti sustava
Predviđanje pouzdanosti sustava
Procjena preostalog vijeka
Projektiranje vijeka trajanja
Nakon
25, 50, 100 godina
Tumačenje
stanja okoliša
(dugotrajno)
Stanje u uporabi:
Razvoj oštećenja
Otpor deformaciji
Ažuriranje modela
Projektiranje
stanja okoliša
(ekstremnih)
Građevina
Projektiranje danas
Model utjecaja okoliša
Model materijala, elementa, sustava
Analiza djelovanja opterećenja (linearna/nelinearna)
Kriterij projektiranja (pouzdanost elementa)
Odlučivanje o popravcima
Odlučivanje o
rekonstrukciji
Mjere djelovanja
Testiranje, pregledi,
nadzor, analize,
identifikacije
Vrednovanje standarda opterećenja
Zdravstveni kriteriji
Sigurnosni kriteriji
Projektiranje
trajnosti

## Slide 54
Početak projektiranja EN 1990
  vodi
  upravlja
  diferencira
  pouzdanost
  kontrolu projekta
  nadzor
  klase izvođenja
  itd.
EN 1990
EN 1090-2

## Slide 55
EN 1990 DIFERENCIRA POUZDANOST
KLASE POSLJEDICA
KLASE
CC 3
CC 2
CC 1
VISOKA
SREDNJA
NISKA
PRIMJERI
OPIS

## Slide 57
MONITORING KONSTRUKCIJA

## Slide 60
MOGUĆA POUZDANOST KONSTRUKCIJA
….. vijek trajanja?!?

## Slide 61
3. FORMAT PRORAČUNA KONSTRUKCIJA ( β )
Vidimo, ako je:

## Slide 62
3.1. deterministički pristup dokazu sigurnosti konstrukcija
(1.5, 1.33, 1.2)
Do otkazivanja konstrukcije dolazi kada u bilo kojem presjeku dođe do prekoračenja σdop

## Slide 63
3.2. dokaz sigurnosti prema graničnim stanjima

## Slide 64
3.2. dokaz sigurnosti prema graničnim stanjima

## Slide 65
3.3. probabilistički pristup dokazu sigurnosti konstrukcija

## Slide 68
Obzirom da su bazne varijable otpornosti i djelovanja na konstrukciju dvije slučajne veličine, to je i zona sigurnosti slučajna veličina
- Proračun konstr. s određenom funk. cilja
- Egzaktni proračun funkcije gustoče
- Metoda 2. momenta i 1. reda
- Parc. fakt. sig. EUROCODE
Egzaktni postupak -

## Slide 69
Razina II – Indeks pouzdanosti β

## Slide 70
Z = f(R,S)

## Slide 72
ili
Najprikladnije metode za proračun sigurnosti konstrukcija na razini II su hibridne metode pouzdanosti potpune razdiobe FORM i SORM.
Odnos između indeksa pouzdanosti β i vjerojatnosti otkazivanja nosivosti pf dan je u tablici i daje kriterije za proračun konstrukcija probabilističkim pristupom:

## Slide 73
4. PRORAČUN KONSTRUKCIJA - TRAJNOST ( βt )

## Slide 74
INDEKS POUZDANOSTI β – STANJE UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJA
Konstrukcije u svom životnom vijeku izložene su jednom složenom procesu „trošnosti” što se prvenstveno očituje u smanjenju njihove nosivosti – efekti klimatskih i ostalih promjena.
Odgovor ovom procesu „trošnosti” je preventivno (PM) ili egzistencijalno održavanje (EM).
Koju vrstu održavanja primjenjivati u vremenu (uporabi) ovisi o odnosu ključnih veličina u analizi graničnih stanja R(t) i S(t) (statistički nezavisne slučajne varijable otpornosti i djelovanja).
g(t) = R(t) – S(t) = 0
Vjerojatnost otkazivanja konstrukcije kako smo ranije naveli možemo iskazati:
gdje je:
FR(x,t) – trenutna kumulativna funkcija distribucije otpornosti konstrukcije (CDF)
fS(x,t) – trenutna gustoća opterećenja (PDF).

## Slide 75
Korenspodirajući indeks pouzdanosti β(t) će biti:
gdje β definira stanje pouzdanosti konstrukcije u nekom vremenu pa ga shematski možemo prikazati preko sljedećeg crteža.
Ekstremna djelovanja
UTJECAJ NEPREDV. OŠT.

## Slide 76
Vidimo da stanje pouzdanosti konstrukcije (smanjenje nosivosti – otpornost se smanjuje s vremenom, a opterećenje se može povećati) možemo promatrati kao uzrok postupnog (vremenskog) „oštećenja” i kao rezultat neočekivanog „oštećenja” koje je posljedica prije svega KLIMATSKIH I DRUGIH PROMJENA u vijeku uporabe konstrukcije.
Ove konstrukcije nas uvode u „nova” promišljanja kao što su:
rizik u korištenju konstrukcije
stanja oštećenja konstrukcije
razina održavanja
stanje robusnosti konstrukcije
optimalna trajnost konstrukcija
s ekonomskog stajališta
Ili sve navedeno vodi nas u novi pristup spram uporabe konstrukcije – GOSPODARENJE GRAĐEVINAMA U PREDVIĐENOM VIJEKU TRAJANJA.

## Slide 77
5. GOSPODARENJE GRAĐEVINAMA

## Slide 78
6. OŠTEĆENJA I HAVARIJE KONSTRUKCIJA U HRVATSKOJ

## Slide 79
RUŠENJE DALEKOVODNOG STUPA NA PODRUČJU MAKARSKE, 2002

## Slide 80
RUŠENJE ANTENSKOG STUPA MARUNE – VELJAČA 2013

## Slide 83
POŽAR U SKLADIŠTU LESNINE U ZADRU – VELJAČA 2010

## Slide 86
POPLAVA GUNJA RAJEVO SELO - 2014

## Slide 89
7. DISKUSIJA – MOGUĆA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA - SMJERNICE
Potreba daljnjih znanstvenih istraživanja klimatskih i ostalih promjena s aspekta ekstremnih djelovanja na konstrukciju
Provođenje MONITORINGA o ponašanju značajnih građevina za vrijeme uporabe
Istraživanja kemijsko-mehaničkih svojstava nove generacije materijala u skladu s suvremenim tehnologijama
Izrada NOVIH MODELA – ponašanja konstrukcija u vijeku trajanja za relativno stanje okoliša (klimatske i ostale promjene)
Primjena novih metoda proračuna…
Razvijanje novih ‘‘ALATA’’ – software-a…
INŽENJERSTVO: Kodificiranje ‘‘novih saznanja’’ dobivenih znanstvenim istraživanjima za primjenu u inženjerskoj praksi – NORME, PROPISI…
GRADITELJSTVO: Multidisciplinarna sinergija inženjera u procesu projektiranja, izvođenja i održavanja građevina

## Slide 90
Pouzdanost konstrukcija
KLIMATSKE I OSTALE PROMJENE
(ekstremna djelovanja na konstrukcije)
KAKO PROJEKTIRATI?
Sigurnost
Uprorabljivost
Trajnost
Stohastički procesi
MODELI – realno stanje okoliša
βt